## Slide 1: Rentabilité du Photovoltaïque: Application des nouvelles ordonnances de la loi pour l’électricité Janina Löffler janina.loffler@hevs.ch Carrefour de la Transition, Sion, 30 avril 2025

## Slide 2: Les installations solaires ont fourni 8.3 % de la production d'électricité suisse au premier trimestre 2025.
Notes: C’est une bonne nouvelle, mais nous sommes loin d’un approvisionnement sûr en électricité

## Slide 3: Stratégie énergétique 2050+
Augmentation de la production d’électricité issue d’énergie renouvelable
Croissance de production PV
de 6 TWh en 2024
à 28 TWh en 2035
Notes: D’ici à 2050, les émissions nettes de gaz à effet de serre doivent être réduites à zéro. Autrement, il ne sera pas possible de contenir le réchauffement planétaire en deçà de 2 °C.

## Slide 4: Pourquoi le photovoltaïque ?
Le coût des installations PV a fortement baissé les dernières années
Le coût des modules a diminué de 1.98 CHF/W en 2010 à 0.25 CHF/W en 2023
Le rendement de conversion d’énergie solaire des modules a augmenté de 18% en 2017 à 22% en 2023
Le coût de production d’électricité a nettement baissé en dessous du coût de production d’électricité aux sources fossiles
IRENA
Notes: Le coût de production d’énergie solaire a baissé les dernières années grâce à une augmentation du rendement photovoltaique des technoloigies actuelles et des améliorations de fabrication. Aujourd’hui le coût de production de l’électricité PV est nettement en dessus du coût de l’électricité issue des énergies fossiles. Le solaire est un pilier économique.

## Slide 5: Prévision de croissance annuelle
Energie PV produite annuellement par catégorie de production
Swissolar: Barometre du marché solaire Suisse, Mars 2025
Taux de croissance ciblé:
2 TWh par année
10% du potentiel PV est exploité actuellement
Notes: Potentiel des toits et des façades: 67 TWh par année
30 kW correspond à 76 panneaux MB black (395 Wp), la surface pour 80 panneaux serait 8x1.78mx10x1.05m=150m^2
100 kW correspond à 3.3x150m^2=500m^2

## Slide 6: Rentabilité des installations en toiture
Swissolar: Barometre du marché solaire Suisse, Mars 2025
Notes: Potentiel des toits et des façades: 67 TWh par année
30 kW correspond à 76 panneaux MB black (395 Wp), la surface pour 80 panneaux serait 8x1.78mx10x1.05m=150m^2
100 kW correspond à 3.3x150m^2=500m^2

## Slide 7: Rentabilité des installations en toiture
Le coût moyen des installations photovoltaïques
par taille d’installation
Pour une installation de 25 kWp
Chaque kWp coûte environ CHF 2.100
1 kWp génère environ 1.000 kWh d’électricité par année (1.200 kWh au Valais)
Pour une durée de vie de 20 ans, cela correspond à un prix de production d’électricité de CHF 2.100 / 20.000 kWh
= 10.5 ct/kWh
(8.75 ct/kWh au Valais)
Le prix moyen d’électricité
est à 29 ct/kWh
National Survey Report of PV Power Applications in SWITZERLAND 2022

## Slide 8: Le défi du système énergétique 2050+
Le rôle des nouveautés dans le droit de l’énergie:
Adapter le cadre à la réalité de production
Les réseaux électriques locaux atteignent de plus en plus leurs limites de capacité en été lors des pics de production solaire.
Notes: Eliminer les incitations artificiels (tarifs de nuit)
Incitations d’injection flexible

## Slide 9: Loi pour l'électricité
Les ordonnances relatives à la loi pour l'électricité révisées le 19 février 2025 par le Conseil fédéral définissent quatre éléments centraux pour le développement futur du photovoltaïque à partir de 2026 :
la rétribution de reprise minimale
l'aménagement des communautés électriques locales (CEL)
l’exemption et le remboursement de la rémunération du réseau pour les batteries de stockage
la flexibilité pour l'injection de l'électricité solaire dans le réseau

## Slide 10: Loi pour l'électricité
Les ordonnances relatives à la loi pour l'électricité révisées le 19 février 2025 par le Conseil fédéral définissent quatre éléments centraux pour le développement futur du photovoltaïque à partir de 2026 :
la rétribution de reprise minimale
l'aménagement des communautés électriques locales (CEL)
l’exemption et le remboursement de la rémunération du réseau pour les batteries de stockage
la flexibilité pour l'injection de l'électricité solaire dans le réseau
Sécurité de planification

## Slide 11: Loi pour l'électricité
Les ordonnances relatives à la loi pour l'électricité révisées le 19 février 2025 par le Conseil fédéral définissent quatre éléments centraux pour le développement futur du photovoltaïque à partir de 2026 :
la rétribution de reprise minimale
l'aménagement des communautés électriques locales (CEL)
l’exemption et le remboursement de la rémunération du réseau pour les batteries de stockage
la flexibilité pour l'injection de l'électricité solaire dans le réseau
Sécurité de planification
Faciliter la consommation locale

## Slide 12: Loi pour l'électricité
Les ordonnances relatives à la loi pour l'électricité révisées le 19 février 2025 par le Conseil fédéral définissent quatre éléments centraux pour le développement futur du photovoltaïque à partir de 2026 :
la rétribution de reprise minimale
l'aménagement des communautés électriques locales (CEL)
l’exemption et le remboursement de la rémunération du réseau pour les batteries de stockage
la flexibilité pour l'injection de l'électricité solaire dans le réseau
Sécurité de planification
Faciliter la consommation locale
Incitation à stocker temporairement les pics de production solaire

## Slide 13: Loi pour l'électricité
Les ordonnances relatives à la loi pour l'électricité révisées le 19 février 2025 par le Conseil fédéral définissent quatre éléments centraux pour le développement futur du photovoltaïque à partir de 2026 :
la rétribution de reprise minimale
l'aménagement des communautés électriques locales (CEL)
l’exemption et le remboursement de la rémunération du réseau pour les batteries de stockage
la flexibilité pour l'injection de l'électricité solaire dans le réseau
Sécurité de planification
Faciliter la consommation locale
Incitation à stocker temporairement les pics de production solaire
Une puissance d’injection maximale au point de raccordement (indemnisation au-delà d’une perte de 3% du rendement annuel)

## Slide 14: Loi pour l'électricité
Les ordonnances relatives à la loi pour l'électricité révisées le 19 février 2025 par le Conseil fédéral définissent quatre éléments centraux pour le développement futur du photovoltaïque à partir de 2026 :
la rétribution de reprise minimale
l'aménagement des communautés électriques locales (CEL)
l’exemption et le remboursement de la rémunération du réseau pour les batteries de stockage
la flexibilité pour l'injection de l'électricité solaire dans le réseau
Sécurité de planification

## Slide 15: La rétribution de reprise minimale
Moyenne trimestrielle du prix du marché de référence
La retribution pour la garantie d’origine s’ajoute au prix du marché: autour de 3ct/kWh (défini par le GRD)
Notes: demander à Stéphane ou Emilie

## Slide 16: La rétribution de reprise minimale
Moyenne trimestrielle du prix du marché de référence
Avec un tarif plancher minimal
Pour des installations de 30-150 kW sans autoconsommation le tarif plancher est fixé à 6.2 ct/kWh
Rétributions minimales pour des installations avec consommation propre

## Slide 17: La rétribution de reprise minimale
Moyenne trimestrielle du prix du marché de référence
Avec un tarif plancher minimal
L’injection de production hivernale est plus valorisée
< 30kW

## Slide 18: La rétribution de reprise minimale
Moyenne trimestrielle du prix du marché de référence
Avec un tarif plancher minimal
L’injection de production hivernale est plus valorisée
< 30kW
Exemple Romande Énergie
9.01
17.6
18.6
9.5
8.16
8.75

## Slide 19: La rétribution de reprise minimale
Moyenne trimestrielle du prix du marché de référence
Avec un tarif plancher minimal
L’injection de production hivernale est plus valorisée
< 30kW

## Slide 20: Rentabilité: Exemples

## Slide 21: Rentabilité: une consommation propre élevée
4 piliers pour une consommation propre élevée
gérer les consommateurs d'électricité tels que les pompes à chaleur, les chauffe-eau électriques et l’électromobilité de manière à ce qu'ils utilisent au mieux la production photovoltaïque
installer une batterie de stockage : peut s’ajouter ultérieurement
lors du dimensionnement de l'installation, tenir compte aussi de la consommation future
si possible, utiliser l'électricité solaire en commun

## Slide 22: Loi pour l'électricité
Les ordonnances relatives à la loi pour l'électricité révisées le 19 février 2025 par le Conseil fédéral définissent quatre éléments centraux pour le développement futur du photovoltaïque à partir de 2026 :
la rétribution de reprise minimale
l'aménagement des communautés électriques locales (CEL)
l’exemption et le remboursement de la rémunération du réseau pour les batteries de stockage
la flexibilité pour l'injection de l'électricité solaire dans le réseau
Faciliter la consommation locale

## Slide 23: Regroupement de consommation propre
Pas de coûts de réseau
Raccordement au réseau électrique
compteur GRD (gestionnaire de réseau de distribution)

## Slide 24: Regroupement de consommation propre virtuel
dès 2025
Pas de coûts de réseau
Baisse de 40% du tarif de réseau
Raccordement au réseau électrique

## Slide 25: Communauté électrique locale CEL
Pas de tarif de réseau
Baisse de 40% du tarif de réseau
Baisse de 20% du tarif de réseau
dès 2026
Notes: Les CEL pourront être créées à partir du 1 er janvier 2026. L'électricité produite au niveau local peut être commercialisée au sein d'un quartier ou d'une commune à travers le réseau public.

## Slide 26: Communauté électrique locale CEL
https://www.electricitelocale.ch/fr
Une communauté électrique locale (CEL) permet de vendre l’électricité produite localement dans le quartier ou sur l’ensemble de la commune.
C’est une place de marché locale sur laquelle les producteur·rices et les consommateur·rices finaux·finales peuvent échanger de l’électricité dans diverses constellations.
Les coûts facturés par les GRDs pour les mesures de la CEL ne sont pas connus
dès 2026
Notes: Avec la révision de la loi sur l'approvisionnement en électricité, l'électricité produite au niveau local peut être commercialisée au sein d'un quartier ou d'une commune à travers le réseau public.

## Slide 27: Communauté électrique locale CEL
https://www.electricitelocale.ch/fr
Une CEL peut être constituée avec
des installations productrices d’énergie,
des installations de stockage et
des consommateur·rices finaux·finales
raccordés dans la même commune, auprès du même gestionnaire de réseau de distribution (GRD) et au même niveau de réseau.
Le rapport entre la puissance de production des installations et la puissance de raccordement des consommateur·rices finaux·finales doit être d’au moins 5 %.
dès 2026

## Slide 28: Communauté électrique locale CEL
Liste des avantages :
– Des installations de plus grande taille deviennent rentables grâce à un taux de consommation propre plus élevé. – Davantage de ménages et d'entreprises peuvent profiter de l'électricité solaire bon marché. – Possibilité simple pour les projets de participation citoyenne. – Montant de la réduction sur la redevance d'utilisation du réseau. Selon le projet d'ordonnance, il s'agit de 40% (ou de 20% en cas d'utilisation de plusieurs niveaux de réseau).
A clarifier:
- Coûts facturés par les GRD

## Slide 29: Le défi des installateurs PV
Propriétaire
Installateur
Technique du bâtiment
Pose des panneaux
Raccordement
Batteries
Regroupement de consommation
Modèles de financement
Notes: Une multitude de compétences est demandé pour pouvoir offrir les services intégrés à la pose de panneaux solaires:

## Slide 30: Le défi des installateurs PV
Les installateurs / planificateurs PV doivent offrir du conseil sur les modèles de consommation avec batteries / en regroupement de consommation propre / en communauté d’électricité locale.

## Slide 31: Résumé
L’objectif des nouvelles ordonnances de la loi sur l’électricité est d’augmenter la production photovoltaïque d’ici 2035 à 28 TWh, soit 80% de la production des énergies renouvelables.
La rétribution minimale garantir un prix minimal de reprise, mais ce n’est pas un frein économique. La valeur de rétribution minimale s’oriente aux prix réels du marché: La production hivernale est valorisée.
Les projets PV sont rentables, le retour sur l’investissement se situe autour de 10 ans, en fonction de l’autoconsommation
La rentabilité augmente avec les modèles de regroupement de consommation propre et des communautés d’électricité locale qui augmentent l’autoconsommation
Notes: Le solaire, c’est un investissement d’avenir, autant pour notre économie que pour notre planète.

## Slide 32
HES-SO Valais-Wallis
Rue de l’Industrie 23
1950 Sion
hevs.ch
Merci pour votre attention.
Notes: Je me réjouis d’échanger avec vous après cette présentation.